附件

建筑安全生产及扬尘污染防治工作督查情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查存在问题 | 检查日期 | 监督 机构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流花月岛 | 广州市方圆汇金房地产发展有限公司 | 四川中宇建设工程有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 工地未按照扬尘防控“6个100%”的要求落实覆盖措施 | 2018.10.07 | 越秀区 质安站 |  |
| 2 | 中治AH050406地块项目施工总承包工程 | 广州中冶名捷置业有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 1.施工场所内裸土未及时覆盖 2.施工场所内车行道路上淤泥未及时清理 3.施工场地内洒水力度不足 4.开挖作业面围栏、喷淋系统不足 | 2018.10.02 | 海珠区 质安站 |  |
| 3 | 荔湾区百花香料厂地块施工总承包（自编3-12号楼及裙楼、B/C区地下室、13号入口构架及岗亭） | 广州市保瑞房地产开发有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 1.局部裸土未覆盖严密，部分围蔽破损未及时修复 2.塔吊覆盖范围内的钢筋加工场未设置双层平挡防护 3.8#楼高大模板支撑未搭设完成，未设竖向剪刀撑，顶部水平横杆未设，其中一梁模使用轮扣架搭设，与方案不符 | 2018.09.26 | 荔湾区 质安站 |  |
| 4 | 广州逸彩新世界第一小区D12-D16栋商住楼 | 广州芳村—新世界房地产发展有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司 | 1.现场非施工区域裸土未落实100%覆盖 2.基坑周边局部临边防护缺失或损坏 3.现场局部电缆线未架空或采取绝缘保护 | 2018.10.02 | 荔湾区 质安站 |  |
| 5 | 医院住院楼项目（自编南方医科大学附属第三医院新住院大楼） | 南方医科大学第三附属医院 | 广州机施建设集团有限公司 | 广东达安项目管理股份有限公司 | 1.施工现场部分裸土未完全覆盖 2.破桩作业区域未洒水降尘 | 2018.10.05 | 天河区 质安站 |  |
| 6 | 小新塘复建区D5地块 | 广州市国营新塘农工商联合公司 广州市新合经济发展有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 1.现场安全文明施工较差，地下室局部积水未清理干净，电梯间、楼梯间照明不足 2.地下室顶板西侧中庭部位堆积较多建筑材料未清理，堆放较混乱，积水较多未清理 3.检查4a、4b栋发现13-16楼未配备消防水箱 4.平桥板堆积较多建筑垃圾未及时清理 5.电线电缆有拖地现象未架空处理 6.中部地下室裸土未100%覆盖 7.现场灭蚊措施不足，应加强消杀 | 2018.10.02 | 天河区 质安站 |  |
| 7 | 盛禾·水悦城一期 | 石门街红星经济联合社 广州星湖泰富房地产投资有限公司 | 泸州富泰建筑安装有限公司 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 1.园林绿化管沟临边防护不严密 2.部分检查井盖覆盖不严密 3.新施工道路未100%硬化，洒水不足，有扬尘 | 2018.10.03 | 白云区 质安站 |  |
| 8 | 长岭居YH-K2-2地块项目住宅1#-4#号楼 | 广州丰实房地产开发有限公司 | 中建四局第一建筑工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1.未按要求落实“6个100%”，扬尘防治措施不足，大量裸土未覆盖 2.运输土方车辆冲洗不规范，黄泥水流出市政道路 3.现场安全文明施工管理较差 | 2018.10.02 | 黄埔区 质安站 |  |
| 9 | 万科尚城（B6-B9）项目 | 广州市万卓置业有限公司 | 广东上城建设有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 1.塔吊基础泡水严重 2.外排栅未按要求设置兜底网 3.建筑垃圾未及时清理 4.消防阀门砂浆污染严重无法正常打开且未见消防水带 5.特种作业报审表缺指挥（信号）工 | 2018.10.03 | 黄埔区 质安站 |  |
| 10 | 厂房二、厂房三、厂房四 | 广东时尚由你皮件有限公司 | 广州市花都区住宅建设公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 基坑裸土没有覆盖 2.主体结构施工阶段外脚手架没有设置喷淋系统 | 2018.10.06 | 花都区 质安站 |  |
| 11 | 圆玄中学宿舍楼B | 广州市花都区教育局 | 广东新华建工程有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 1.施工道路未硬底化 2.部分裸露土未覆盖 3.建筑垃圾未清理，现场积水未清理 4.脚手架未设兜底网，部分平桥未铺设 5.无临边防护 6.施工、监理单位管理人员不在现场 | 2018.10.05 | 花都区 质安站 |  |
| 12 | 万博商务区地下空间项目（一期） | 广州万璟投资有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 1.围蔽设置不符合要求 2.施工现场未完全封闭 3.施工现场建筑垃圾未及时清理或完全覆盖 | 2018.10.01 | 番禺区 质安站 |  |
| 13 | 广州碧桂园一期自编1号楼、2号楼及自编7号公用电房 | 广州市番禺碧桂园物业发展有限公司 | 四川省第六建筑有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 1.起重设备不符合要求 2.现场部分裸土未用绿网全覆盖 3.监理单位发出的通知单部分问题未及时整改落实 | 2018.10.06 | 番禺区 质安站 |  |
| 14 | 番禺区市桥立交改造工程-2号、3号掉头匝道桥工程 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 大恒建设集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 检查时项目经理未在现场履职 2.工地部分裸露土未进行覆盖 3.工地安全警示标志设置不足 4.工地围蔽、广告脱落破损，未及时修复 | 2018.09.26 | 番禺区 质安站 |  |
| 15 | 厂房A（广州市康亦健医疗设备有限公司）项目 | 广州市康亦健医疗设备有限公司 | 大冶建工集团有限责任公司 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 1.裸土未覆盖 2.喷淋降尘措施不到位 3.塔吊未取得检测报告、未办理验收手续即投入使用 | 2018.09.29 | 南沙区 质安站 |  |
| 16 | 东涌中学扩建工程 | 南沙区东涌镇人民政府 | 广东艺高建设有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1.材料堆放凌乱 2.雾炮机等喷淋措施未开启 | 2018.10.06 | 南沙区 质安站 |  |
| 17 | 广州市从化区太平镇水南村三多第六经济合作社厂区建设工程 | 广州市从化区太平镇水南村三多第六经济合作社 | 广东五环建设工程有限公司 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 | 1.对“厂房2、厂房3”进行抽查，电梯井支架搭设存在安全隐患 2.项目经理、专职安全员未按要求到岗履职 3.项目总监未按监理规划对项目进行管理 4.支模方案中无电梯井内架搭设内容，该处搭设存在严重安全隐患 5.外架未采用刚性连墙杆连接，且应设安全兜底网，须逐一检查并进行整改，须加强临边防护措施设置 6.应完善安全资料等编制及整理，应完善安全技术交底 7.材料堆放混乱，未完全覆盖 8.施工作业面，未采取有效的洒水降尘措施 9.部分裸土未覆盖或覆盖不严密 10.部分施工道路和材料堆场未硬底化 | 2018.10.02 | 从化区 质安站 |  |
| 18 | 仟信广场项目 | 广东奥和投资有限公司 | 广州市志信建筑工程有限公司 | 广州市从化区工程建设监理有限公司 | 1.部分安全围栏、临边防护设置不到位 2.部分连墙件缺失，转角处立杆悬空，工作平台欠水平杆、扫地杆拉结 3.卸料平台踏板缺失，周围外架水平杆、立杆不连结，连墙件拉结不到位，应予拉结加固 4.个别钢管立杆变形严重，应予更换；外架临边防护措施不足 5.部分立杆自由端超长，主龙骨双钢管设置不到位，缺抱柱、水平、剪刀叉、水平杆连结；桥架、作业平台堆载超载，应及时清理 6.不同区位、不同方向立杆体系缺纵杆、水平杆拉结，应纵横双向贯通 7.轮扣式支架应组织专家论证 8.负一层顶板建筑材料堆放乱，未分类堆放 9.负一层顶板后浇带两边堆放过多材料 10.进入E栋施工作业面未设置通畅的消防通道 11.现场基坑开挖没采取有效的洒水降尘措施 12.部分非作业面裸土未覆盖严密 | 2018.10.03 | 从化区 质安站 |  |
| 19 | 广州前海人寿医院有限公司广州挂绿新城综合医院项目(配套商业)【酒店A#、D#)、地下室(地下车库P2、商业街地下商铺1#),商业街1#，酒店(加建4#14/15层)】 | 广州前海人寿医院有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 1.基坑喷砼支护未提供厚度检测报告，基坑临边防护无安全网，排水沟局部破坏未修复 2.临边用电电箱无巡查记录及线路图 3.门诊楼室内装修装饰作业人员部分未佩戴安全帽，移动作业平台未提供专项施工方案，高空作业人员未佩戴安全带 4.门诊楼东侧上落楼梯临边未设置防护栏杆，中庭上落楼梯二层临边防护栏杆缺失，南侧人防上落楼梯洞口密封不严密 5.门诊楼局部胀模墙柱随意打凿，未提供专项修复方案，部分钢筋外露 6.门诊楼东侧外排栅连墙件拆除，修复不及时，连墙件数量不足 | 2018.10.02 | 增城区 质安站 |  |
| 20 | 湖山花园五期项目 | 广州紫云山庄房地产有限公司 | 广东合创工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 1.L2-15栋底板钢筋进行抽查，钢筋绑扎未完成，机械连接送检不足且未取得复验合格报告，板厚达不到设计要求，部分钢筋间距不符合要求 2.施工现场扬尘控制差，未设置洗车槽，道路泥泞，文明施工差 3.工地登革热防控措施不到位，现场蚊虫较多，密度大 4.塔吊司索指挥非持证人员上岗 5.2#、3#塔吊，1#、2#、3#、4#施工升降机8月份维保不合格，未见9月份维保，其所涉塔吊、施工升降机暂停使用 6.对季度检查所提问题整改不力 | 2018.09.28 | 增城区 质安站 |  |
| 21 | 新世界增城综合发展项目A标段工程 | 广州永沛房地产开发有限公司 | 中利诚建设有限公司 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 工地未按照防控扬尘“6个100%”要求覆盖 | 2018.10.01 | 增城区 质安站 |  |
| 22 | 广州空港电商国际二期B-6、C-2（酒店、商业） | 广州市花都区花东镇九一经济联合社 | 广东辉腾建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1.现场部分建筑垃圾未及时清理 2.东面部分裸土未覆盖 3.1#塔吊的拆卸安全教育及技术交底缺少针对性 安全网部分缺损，未满铺 5.施工硬底化道路有积水 6.现场部分区域材料未分类码齐堆放 | 2018.09.28 | 空港委 质安站 |  |
| 23 | 绿地空港国际中心二号地块1-8栋办公楼 | 广州绿港房地产开发有限公司 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 1.现场部分裸土、砂未按照“6个100%”要求覆盖 2.现场个别工人出入施工现场不佩戴安全帽 3.个别临边、管井基坑无防护栏杆或警示带 4.脚手架无抛撑固定 5.幕墙安装脚手架未按方案搭设（剪刀撑未连续） 6.地下室集水井未防护 7.施工单位安全教育（三级教育）次数不足，未根据不同工种进行考试及技术交底 | 2018.10.01 | 空港委 质安站 |  |
| 24 | 广州市轨道交通十一号线及同步实施工程总承包项目二分部土建工程 | 广州地铁集团有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 广东建科建设监理有限公司 | 1.工地实名制出入门禁系统不完善 2.工地扬尘防治措施落实不到位 | 2018.09.29 | 市质监站 |  |
| 25 | 40层（另设地下室4层）商业、办公楼工程1栋 | 守鸿置地（广州）有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 1.建筑物内有积水未及时清理 2.部分建筑废料垃圾未及时清理 3.现场部分裸露土未100%覆盖 | 2018.09.28 | 市质监站 |  |