附件

2019年第二季度工程质量检测机构检查情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 主要存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市华大金力工程技术检测有限公司 | 1.混凝土氯离子含量检测报告（编号为HJ-B2019-00001）编写不规范，报告中未判定结论。 2.路面砖检测报告（编号为LM-B2019-00008）未按要求在检测监管网上打印关键页获取检测标识号。 3.2019年1月28日，设备使用原始记录与钢筋检测环境记录室温内容不相符。 |
| 2 | 广东科德检测技术有限公司 | 1.检测报告（编号P18GB-0001）审核人员无上岗证。 2.未向检测监管信息系统上传检测报告（编号HN19-01960）的修改日志。 3.雷式夹未按时进行仪器检定。 4.回弹仪未详细记录试验前后率定数据。 |
| 3 | 广东合众路桥科技股份有限公司 | 1.地基检测报告审核人资格不符合要求。 2.2017年10月28日至检查当天（2019年5月9日）的所有应实时上传数据的项目均未按要求上传数据。 3.地基平板载荷试验检测报告（HZJC20190001)中未按要求对单位工程承载力特征值进行整体评价。 4.部分平板载荷试验原始记录无人员签名。 5.仪器使用记录填写不规范，水准仪使用记录中频率与实际使用频率不符。 |
| 4 | 广州市科杰建筑材料检测有限公司 | 1.收发室与试验区未隔离，试验区未受控。 2.混凝土抗压试验机未按要求在样品前安装摄像头，试验时未近距离录取样品编号，GOT万能机未安装视频监控。 3.养护室内抗渗试件、废样区已检试件部分无样品标识；抗渗仪上抗渗试件未试验，但其样品标签勾选“已检”。 4.未按要求在检测监管网上更新设备信息。 5.部分水泥留样无样品标识，无留样记录。 6.检测结果异常通知单（GJ19-00018.29)未记录通知人员及通知时间。 |
| 5 | 广州市市维建设工程检测服务中心 | 1.实验室中沥青二室未按要求安装视频监控。 2.水泥检测环境不满足检测要求，水泥成型实验室与比表面积试验室未进行隔离。 3.YA-A2000（设备编号-210）校准参数未有效确认。 |
| 6 | 广州市荔湾区建设工程质量监督检测室 | 1.《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T1499.1-2017）于2018年9月1日实施以来，未在发布后六个月内进行计量认证的标准变更。 2.编号为LW-GJ-2019-0277的报告未能提供对应试验过程视频监控录像资料。 |
| 7 | 广州港湾工程质量检测有限公司 | 1.编号为A0119000004的报告未能提供对应试验过程视频监控录像资料。 2.编号为GWBG20180030908的报告缺少编写人员信息。 |
| 8 | 广东雄炜建筑工程检测有限公司 | 1.编号FCX-18-00007报告，现场检测人员无钻芯上岗证，编号QW-18-00001报告签名的检测人员其中一位无桥梁检测上岗证。 2.编号FSH-18-00014 报告谱图无法与采样记录形成溯源。 3.节能实验室缺少温湿度控制。 4.编号UT-18-00120等多份检测报告关键页更改审批手续不完善。 5.编号QW-18-00001报告编写不规范，数据分析有误。 |
| 9 | 广东有色工程勘察设计院 | 1.未按规定单独建立检测结果不合格项目台账。 2.空气环境检测报告归档资料混乱，委托单中缺收样人名、样品编号等流转信息，原始记录无法溯源。 3.未按规定在检测报告上盖章。 4.未按规定设置样品室，样品缺流转标识。 5.芯样抗压试验机未按规定在试验样品前设置摄像设备。 |
| 10 | 广州市誉衡工程与材料检测有限公司 | 检查没发现明显的问题 |